## Slide 1: Architecture des Processeurs - DSP TI 66AK2H14 -
Mohammed AISSAOUI
Sebastien GARCIA
Skandar Mohamed BOULEGHEB
Hassouna AZOUZ

## Slide 2: Plan
Présentation de l’architecture
Les éléments de performance
La hiérarchie mémoire
Pipeline
Jeux d’instruction
Instructions spécialisées
Outils logiciels disponibles
Domaine d’utilisation

## Slide 3: Plateforme Keystone II (Texas Intrument)
DSP Ti 66AK2H14 (SoC):
  Libérer de la place sur le circuit imprimé
  Réduire le nombre de composants externe
   Abaisser le coût de la consommation

## Slide 4: Plateforme Keystone II (Texas Intrument)

## Slide 5: Les éléments de performance
Performances | DSP TMS320C66x | ARM Cortex A-15 MPCore
Cœurs | 8 | 4
Flops | 19,2 Gflops/Cœur (153) | -
Horloge | 1,2 Ghz | 1,4 Ghz
Mémoire (cache) | 32 K Byte L1P / L1D/Coeur 1024 K Byte L2 / Coeur | - 32 KB L1P / L1D/Coeur - 4 MB L2 pour l’ARM
Mémoire (partagée) | 6 Mo MSM SRAM Mémoire de protection | 
Voltage | - SmartReflex, tension variable (DVFS) | 
Technologie CPU | 0,028 um | 

## Slide 7: La hiérarchie mémoire
Associative à deux sens
Cache:
Correspondance directe
Récupérer le code du programme à une vitesse d’horloge afin de maintenir une mémoire système étendue.

## Slide 8: La hiérarchie mémoire
L1P (level 1 Program) :
Une seule possibilité d’emplacement sur le cache.
DSP tente d’extraire un morceau de code, L1P doit vérifier l’existence de l’adresse demandée
La taille d’une ligne L1P est de 32 bytes
- Adresse de la ligne de cache où les données résident
- Dépend de la quantité de L1P configurée comme cache
Identifier l’emplacement physique réel de l’élément de données
Si Tag correspond et Valid = set
 « hit » les données sont lues directement à partir de l’emplacement de L1P et renvoyées au DSP

## Slide 9: Protection de la mémoire
Cache DSP réparti en pages
Autorisation d’accès

## Slide 10: Pipeline
8 instructions traitées par cycle
Instructions en parallèle ou en série
Pipeline divisé en 3 étapes :
  Fetch (4 sous-étapes)
  Decode (2 sous-étapes)
  Execute (1-5 sous-étapes)

## Slide 11: Pipeline : Fetch
PG: Program address generate
PS: Program address send
PW: Program access ready wait
PR: Program fetch packet receive

## Slide 12: Pipeline : Decode
DP: Instruction dispatch
DC: Instruction decode

## Slide 13: Pipeline : Execute
1-5 phases
Dépend de l’instruction

## Slide 14: Pipeline : Exemple

## Slide 15: Jeux d’instruction
64 registres 32 bits, ~700 instructions
Jusqu’à 8 instructions (codées sur 32 bit) en parallèles
8 unités de calcul :
  2 multiplieurs (1 produit 32 bit, 2 produits 16 bit ou 4 produits 8 bit par multiplieur)
  6 ALU
Exécution conditionnelle des instructions
Pipeline logicielle

## Slide 16: Jeux d’instruction : calcul
Données sur 8-32 bits (add, sub, mul …)
Normalisation et saturation
Support Nombres complexes (64-32 bits -> 32-16 bits partie réelle, 32-16 bits partie imaginaire)
Format virgule flottante :
  configuration par registres : FADCR, FAUCR et FMCR
  Simple (32 bits) et double précision (64 bits)
Calcul vectoriel et matriciel :
  addition, produit, conjugué, ...

## Slide 17: Jeux d’instruction : Software Pipelined Loop

## Slide 18: Jeux d’instruction : Produit complexe vecteur 1x2 avec matrice 2x2

## Slide 19: Multiplication champs de Galois
Théorie de Galois
Module GMPY du DSP
4 cycles
Communication : cryptographie

## Slide 20: Outils logiciels: Développement
  Les TI 66AK2Hxx sont co-conçu par les architectes CPU, les concepteurs de compilateurs et les ingénieurs systèmes.
  C / C++
  EVMK2H: * 66AK2H14
  * LCD
  * Sorties Ethernet / RS232 / USB
* MCSDK

## Slide 21: Outils logiciels: Développement
Ordinateur: drivers pour Windows/Linux
DSP: Code Composer Studio Integated Development Environment (CCS)

## Slide 22: Outils logiciels: Compilateur
C6000 :
* généralement utiliser en conjonction avec CCStudio pour bien profiter des performances.
* Assistance de programmation.

## Slide 23: Outils logiciels: Librairies
Bibliothèques CSL (Chip Support Library)
Bibliothèque DSPLIB (Digital Signal Processing Library)
Bibliothèque DSPMath
Bibliothèque IMGLIB (Image Library)

## Slide 24: Outils logiciels: Modèles
BSDL Model (Boundary scan description language)
IBIS Model (I/O Buffer Information Specification)
Power Consumption Model
FloTherm Model

## Slide 25: Domaine d’utilisation
Cryptographie
Traitement du signal / image
  Radars
  Militaire
  Médical

## Slide 26: Conclusion
Références:
TMS320C66x DSP Literature Number: SPRUGW0C July 2013 CorePac user guide
66AK2H14/12/06 Features and Description datasheet
Cortex™-A15 MPCore™ Revision: r3p2 Technical Reference Manual
TMS320C66x DSP Literature Number: SPRUGH7 CPU and Instruction Set